Série

OCA	Aérotherme console

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Construction robuste de calibre 18.

-	Boîtier isolé pour une diminution du bruit.

-	Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers.

-	Entrée et sortie d’air adaptables en chantier.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

-	Circuit de commande à 240V inclus.

-	Prise d’air frais incorporée en option.

-	Filtre incorporé en option.

Ventilateur	-	Ventilateur à cage d’écureuil sans courroie, à action différée.

-	Délai de ventilateur.

-	Moteur lubrifié à vie, à 240/208V (1/15 HP).

-	Moteur à 2 vitesses en option (1600/1500 rpm).

Élément	-	Élément tubulaire avec ailettes très robustes.

Longueur	-	Quatre longueurs de boîtier sont disponibles :

28 po (711 mm), 48 po (1219 mm), 66 po (1676 mm), 	80 po (2032 mm).

Régulation	-	Vaste gamme de régulateurs en option.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat mural pour un meilleur confort.

Installation	-	Montage universel (surface, semi-encastré, encastré).

-	Hauteur maximale d’installation recommandée : 10 pi (3 m).

-	Cadre de retrait en option pour montage encastré ou semi-encastré.

-	Socle et dos uni en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Hall d'entrée, vestibule, hall d’exposition.

Modèles

| Watts | # Produit | BTU/hr | pcm | Longueur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hi | Lo | 208V (3 ph) | Qté | 240V (1 ph) | Qté | 240V (3 ph) | Qté | 347V (1 ph) | Qté | 480V (3 ph) | Qté | 600V (3 ph) | Qté | Hi | Lo | Hi | Lo | po | mm | lb | kg |
| 2000 | 1333 | OCA020381 |  | OCA02000 |  | OCA02030 |  | OCA02007 |  | OCA020341 |  | OCA020361 |  | 6830 | 4552 | 250 | 200 | 28 | 711 | 115 | 52,3 |
| 3000 | 1000 | OCA030381 |  | OCA03000 |  | OCA03030 |  | OCA03007 |  | OCA030341 |  | OCA030361 |  | 10246 | 3415 | 250 | 200 | 28 | 711 | 115 | 52,3 |
| 4000 | 2667 | OCA040381 |  | OCA04000 |  | OCA04030 |  | OCA04007 |  | OCA040341 |  | OCA040361 |  | 13661 | 9108 | 250 | 200 | 28 | 711 | 115 | 52,3 |
| 5000 | 3333 | OCA050381 |  | OCA05000 |  | OCA05030 |  | OCA05007 |  | OCA050341 |  | OCA050361 |  | 17076 | 11383 | 250 | 200 | 28 | 711 | 115 | 52,3 |
| 6000 | 4000 | OCA060381 |  | OCA06000 |  | OCA06030 |  | OCA06007 |  | OCA060341 |  | OCA060361 |  | 20491 | 13661 | 250 | 200 | 28 | 711 | 115 | 52,3 |
| 8000 | 4000 | OCA080381 |  | OCA08000 |  | OCA08030 |  | OCA08007 |  | OCA080341 |  | OCA080361 |  | 27321 | 13661 | 500 | 400 | 48 | 1219 | 146 | 66,4 |
| 10000 | 5000 | OCA100381 |  | OCA10000 |  | OCA10030 |  | OCA10007 |  | OCA100341 |  | OCA100361 |  | 34152 | 17076 | 500 | 400 | 48 | 1219 | 146 | 66,4 |
| 12000 | 6000 | OCA120381 |  | OCA12000 |  | OCA12030 |  | OCA12007 |  | OCA120341 |  | OCA120361 |  | 40982 | 20491 | 500 | 400 | 48 | 1219 | 146 | 66,4 |
| 15000 | 10000 | OCA150381 |  | OCA15000 |  | OCA15030 |  | - | - | OCA150341 |  | OCA150361 |  | 51228 | 34152 | 750 | 600 | 66 | 1676 | 210 | 95,5 |
| 18000 | 12000 | OCA180381 |  | OCA18000 |  | OCA18030 |  | - | - | OCA180341 |  | OCA180361 |  | 61473 | 40982 | 750 | 600 | 66 | 1676 | 210 | 95,5 |
| 20000 | 10000 | OCA200381 |  | OCA20000 |  | OCA20030 |  | - | - | OCA200341 |  | OCA200361 |  | 68304 | 34152 | 1000 | 800 | 80 | 2032 | 240 | 109,1 |
| 24000 | 12000 | OCA240381 |  | OCA24000 |  | OCA24030 |  | - | - | OCA240341 |  | OCA240361 |  | 81964 | 40982 | 1000 | 800 | 80 | 2032 | 240 | 109,1 |

1 Disponible en simple phase sur demande (changer le «3» pour «0» au numéro de produit).

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

277V disponible sur demande.

# Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande à 120V |  |
| - | 3P | Contacteur 3 pôles |  |
| - | AF1 | Entrée d’air frais |  |
| - | AFM 1 | Entrée d’air frais motorisé |  |
| - | DIS40 4 | Interrupteur principal, 40A |  |
| - | DIS80 4 | Interrupteur principal, 80A |  |
| - | HL 2 | Interrupteur de puissance Hi/Lo |  |
| KIT-OCA-IV | IV | Interrupteur de ventilateur On/Auto |  |
| KIT-OCA-OO | OO | Interrupteur de chauffage On/Mise en veille |  |
| KIT-OCA-R | R | Relais de contrôle 24V, sans transformateur |  |
| - | RHL3 | Relais de puissance 24V, Hi/Lo, avec transformateur |  |
| - | ROO3 | Relais de chauffage 24V, On/Mise en veille, avec transformateur |  |
| KIT-OCA-RT | RT | Relais de contrôle 24V, avec transformateur |  |
| - | RV3 | Relais de ventilateur 24V, avec transformateur |  |
| KIT-OCA-T-AV | TAV | Thermostat unipolaire, anti-vandale |  |
| - | T2S | Thermostat 2 stages, anti-vandale |  |
| Cadre d'installation en retrait, 2 po (51 mm) |
| KIT-OCA-CR-28 | - | Modèles 28 po (711 mm) |  |
| KIT-OCA-CR-48 | - | Modèles 48 po (1219 mm) |  |
| KIT-OCA-CR-66 | - | Modèles 66 po (1676 mm) |  |
| KIT-OCA-CR-80 | - | Modèles 80 po (2032 mm) |  |
| Plaque de finition du dos |
| KIT-OCA-DU-28 | - | Modèles 28 po (711 mm) |  |
| KIT-OCA-DU-48 | - | Modèles 48 po (1219 mm) |  |
| KIT-OCA-DU-66 | - | Modèles 66 po (1676 mm) |  |
| KIT-OCA-DU-80 | - | Modèles 80 po (2032 mm) |  |
| Filtre, installation au mur seulement |
| KIT-OCA-FI-28 | FI | Modèles 28 po (711 mm) |  |
| KIT-OCA-FI-48 | FI | Modèles 48 po (1219 mm) |  |
| KIT-OCA-FI-66 | FI | Modèles 66 po (1676 mm) |  |
| KIT-OCA-FI-80 | FI | Modèles 80 po (2032 mm) |  |
| Filtre lavable, installation au mur seulement |
| KIT-OCA-FIW-28 | FIW | Modèles 28 po (711 mm) |  |
| KIT-OCA-FIW-48 | FIW | Modèles 48 po (1219 mm) |  |
| KIT-OCA-FIW-66 | FIW | Modèles 66 po (1676 mm) |  |
| KIT-OCA-FIW-80 | FIW | Modèles 80 po (2032 mm) |  |
| Socle d'installation au sol, 2 po (51 mm) |
| KIT-OCA-SO-28 | - | Modèles 28 po (711 mm) |  |
| KIT-OCA-SO-48 | - | Modèles 48 po (1219 mm) |  |
| KIT-OCA-SO-66 | - | Modèles 66 po (1676 mm) |  |
| KIT-OCA-SO-80 | - | Modèles 80 po (2032 mm) |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options.

2 OCA06006, n’est pas disponible avec l’option HL.

3 Lorsqu’une de ces options est commandée, le contrôle de l’appareil se fait à basse tension.

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |