Série

OSR-WA	Câble chauffant autorégulant moyenne température ELSR-WA

AO

BO

Caractéristiques

Surgaine	-	Thermoplastique (AO, BO).

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température minimale de

démarrage	- -30 °C (-22 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	- 80 °C (176 °F).

Température maximale

maintenue (hors tension)	- 90 °C (194 °F).

Tension nominale	-	120V, 240/208V.

Rayon de courbure minimal	-	20 mm (3/4 po).

Température minimale

d’installation	- -45 °C (-49 °F).

Classification	-	Classe I, Zone 1, AEx / Ex e II, T5.

-	Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D.

-	Classe II, Division 1, Groupes E, F, G.

-	Classe III, Division 1.

Normes	- 	IEEE 515, CSA 22.2 130.03.

Certification	- 	FM CUS 3050047.

Classement	- 	Applications extérieures et endroits humides (WS).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Protection contre le gel des conduits de chauffage, conduites d’eau usée dans les cuisines, chauffage de conduites à graisse, industrie alimentaire, installations d’alimentation d’eau chaude.

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-WA

| 120V |  | 240V |
| --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  | Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |
|  |  | ELSR-WA-55-1 | ELSR-WA-65-1 |  |  |  | ELSR-WA-55-2 | ELSR-WA-65-2 |
| 10 °C (50 °F) | 10 | 144 | 97 |  | 10 °C (50 °F) | 10 | 231 | 149 |
|  | 15 | 219 | 145 |  |  | 15 | 348 | 226 |
|  | 20 | 246 | 194 |  |  | 20 | 430 | 302 |
|  | 25 | 246 | 198 |  |  | 25 | 430 | 348 |
|  | 30 | 246 | 198 |  |  | 30 | 430 | 348 |
| 0 °C (32 °F) | 10 | 131 | 87 |  | 0 °C (32 °F) | 10 | 207 | 136 |
|  | 15 | 197 | 133 |  |  | 15 | 312 | 203 |
|  | 20 | 233 | 176 |  |  | 20 | 405 | 272 |
|  | 25 | 233 | 189 |  |  | 25 | 405 | 326 |
|  | 30 | 233 | 189 |  |  | 30 | 405 | 326 |
| -10 °C (14 °F) | 10 | 118 | 81 |  | -10 °C (14 °F) | 10 | 187 | 123 |
|  | 15 | 180 | 121 |  |  | 15 | 279 | 184 |
|  | 20 | 221 | 160 |  |  | 20 | 372 | 247 |
|  | 25 | 221 | 180 |  |  | 25 | 384 | 310 |
|  | 30 | 221 | 180 |  |  | 30 | 384 | 312 |
| -30 °C (-22 °F) | 10 | 102 | 68 |  | -30 °C (-22 °F) | 10 | 158 | 105 |
|  | 15 | 153 | 103 |  |  | 15 | 237 | 160 |
|  | 20 | 202 | 139 |  |  | 20 | 315 | 212 |
|  | 25 | 203 | 167 |  |  | 25 | 353 | 263 |
|  | 30 | 203 | 167 |  |  | 30 | 353 | 286 |

Longueurs maximales des circuits ELSR-WA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.	• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.	• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.

| Câble chauffant Multiplicateur/facteurs de correction | Puissance nominale 208V vs. 240V | Longueur de circuit chauffant 208V vs. 240V |
| --- | --- | --- |
| ELSR-WA-XX-2 | 0.80 | 1.00 |

Série OSR, modèle ELSR-WA

| Applications | Puissance nominale W/pi | # Produit | Surgaine/Protection mécanique | Dimensions approx. du câble (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120V1, 3 | 240V1, 2, 3 | AO | Qté | BO | Qté |  |
| Sur conduite d’eau | 3 | ELSR-WA-55-1-XX | ELSR-WA-55-2-XX | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| Sur conduite d’eau | 5 | ELSR-WA-65-1-XX | ELSR-WA-65-2-XX | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |
| Sur conduite d’huile et de graisse | 7 | ELSR-WA-65-1-XX | ELSR-WA-65-2-XX | ( |  | ( |  | 13.8 x 5.6 |

Coupe sur mesure4

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OSR-CUT | Frais de coupe pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi) |  |

1 	XX = Surgaine/Protection mécanique.
AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique.
BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique.

2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3	 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.

Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

4	 Service de coupe sur mesure offert avec un frais de coupe (OSR-CUT) pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Ex : Pour commander un câble de 75 pi, inscrivez 75 comme quantité avec le code de produit et ajoutez le code de produit OSR-CUT sur une autre ligne de commande.

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| EL-CLIC-P | Connecteur à branchement rapide avec raccord d’alimentation pour 1 à 3 câbles |  |
| EL-CLIC-S | Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide |  |
| EL-ECW1 | Terminaison de fin pour ELSR-WA |  |
| ELVB-SRAW-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| KIT-OSR-ELSR-WA | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série WA |  |
| ELVB-SRAW | Raccord d’alimentation sans connecteur |  |
| Multi-applications |  |  |
| KIT-OSR-EL-WS03 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |  |
| Toitures et gouttières |  |  |
| ELB-20 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |  |
| ELB-21 | Plaque de fixation pour gouttière |  |
| ELB-RCLIP | Attaches de toiture pour câble, qté 25 |  |
| Traçage des tuyaux |  |  |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

1 Température minimale d’installation : -45 °C (-49 °F).

Contrôles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière |
| DS-2C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connexion pour sonde d'humidité |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |  |
| ETF-744/99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire |
| ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |  |
| TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |  |
| TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |  |
| TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |  |
| ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C |  |
| GPT-130 | Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F) |  |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1 |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1 |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux |
| TXR-L2S-10-Q101 | Thermostat SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I |  |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I |  |
| TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II |  |
| TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II |  |
| MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |  |
| Options de panneau de contrôle |
| SR-4CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-6CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-8CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po) |  |
| SR-12CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po) |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |