# Série

AHX	Aérotherme antidéflagrant approuvé Atex/IECEx

# Caractéristiques

Couleur	-	Standard : rouge.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	400V, 50Hz seulement, 3 phases.

480V, 60Hz seulement, 3 phases.

Construction	-	Boîtier en acier de 2 mm (calibre 14).

- Volets ajustables en aluminium anodisé extrudé.

- Couvercle du boîtier électrique en aluminium moulé ininflammable (Ex d) 
avec joint torique (O-ring).

- Grille protectrice au design segmenté, tiges métalliques rapprochées. Espacement restreint, ne laissant pas passer une sonde de 9.5 mm de diamètre.

- Grille protectrice avec revêtement en poudre de polyester noire.

Protection	-	Dispositif de sûreté de pression haute température.

- Deux protections thermiques : une à réenclenchement automatique

et une à réenclenchement manuel.

- Fusible thermique temporisée.

Ventilateur	-	Antidéflagrant à roulement à billes (Ex d), lubrification permanente et protégé thermiquement, vitesse (nominale) de 1500 tr/min. Bâti 71 et mécanisme de remplacement rapide des pales.

-	0.37Kw (½ HP).

Échangeur de chaleur	-	Éléments à haute teneur d’acier remplis d’un mélange d’eau et d’éthylène glycol, 
avec inhibiteurs de corrosion.

-	Enveloppes et tubes en acier au carbone avec ailettes en aluminium laminé, sans cuivre, pas de 2.5 mm.

Approbations et	-	ATEX (Atmosphères explosible)

codes de température		SIRA 13 ATEX 1240X

0518  II 2G Ex d IIB T4 Gb IP55

-40 oC ≤ Tamb ≤ +40 oC (Acceptable pour Zone 1 et 2)

-	IECEx (Atmosphères explosible)

IECEX CSA 13.0034X

Ex d IIB T4 Gb IP55, -40 oC ≤ Tamb ≤ +40 oC (Acceptable pour Zone 1 et 2)

Régulation	-	Circuit de commande à 24V.

-	Thermostat mural en option.

Installation	-	Accessoires disponibles.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Chambre à peinture, usine de pétrochimie, raffinerie, mine,

entrepôt de matières dangereuses, usine de sciage, usine de traitement d’eau.

Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.

# Modèles

| kW | BTU/hr | # Produit | Hausse To (oC) | Poids1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400V 50 Hz (3 ph) | Qté | 480V 60 Hz (3 ph) | Qté | 50 Hz | 60 Hz | lb | kg |
| 5.0 | 17060 | AHX0503950 |  | AHX0503460 |  | 21.2 | 17.7 | 144 | 65.4 |
| 7.5 | 25590 | AHX0753950 |  | AHX0753460 |  | 22.4 | 18.7 | 144 | 65.4 |
| 10.0 | 34120 | AHX1003950 |  | AHX1003460 |  | 21.6 | 18.0 | 148 | 67.2 |
| 15.0 | 51180 | AHX1503950 |  | AHX1503460 |  | 21.7 | 18.1 | 176 | 79.8 |
| 20.0 | 68240 | AHX2003950 |  | AHX2003460 |  | 20.7 | 17.3 | 176 | 79.8 |
| 25.0 | 85300 | AHX2503950 |  | AHX2503460 |  | 20.8 | 17.4 | 201 | 91.5 |
| 30.0 | 102360 | AHX3003950 |  | AHX3003460 |  | 17.5 | 14.6 | 201 | 91.5 |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qty |
| --- | --- | --- |
| AHX-MB1 | Trousse de montage de base, unités de 5 à 10kW |  |
| AHX-MB2 | Trousse de montage de base, unités de 15 à 20kW |  |
| AHX-MB3 | Trousse de montage de base, unités de 25 à 30kW |  |
| AHX-MM1 | Trousse de montage mural, unités de 5 à 10kW |  |
| AHX-MM2 | Trousse de montage mural, unités de 15 à 20kW |  |
| AHX-MM3 | Trousse de montage mural, unités de 25 à 30kW |  |
| AHX-MS | Trousse de montage suspendu, tous les modèles |  |
| AHX-MT1 | Trousse de montage à un poteau, unités de 5 à 10kW |  |
| AHX-MT2 | Trousse de montage à un poteau, unités de 15 à 20kW |  |
| AHX-MT3 | Trousse de montage à un poteau, unités de 25 à 30kW |  |
| B121-13272 | Thermostat mural antidéflagrant, plage de -9.4 °C à 60 °C (15 °F à 140 °F) |  |

1Poids à l’expédition.

Couleur standard rouge.

# Emplacements approuvés

- ATEX (Atmosphères explosible)

SIRA 13 ATEX 1240X

0518  II 2G Ex d IIB T4 Gb IP55

-40 oC ≤ Tamb ≤ +40 oC (Acceptable pour Zone 1 et 2)

-	IECEx (Atmosphères explosible)

IECEX CSA 13.0034X

Ex d IIB T4 Gb IP55

-40 oC ≤ Tamb ≤ +40 oC (Acceptable pour Zone 1 et 2)

Limite de fonctionnement

Température ambiante : -40 °C à +40 °C

Température de remisage : -40 °C à +60 °C

Altitude maximale : 3000 m au-dessus du niveau de la mer

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |