Série

OAV	Aérotherme vertical

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : amande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	208V, 240V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction	-	Construction en acier calibre 18.

-	Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

-	Bornier de commande du ventilateur permettant le contrôle à distance.

Ventilateur	-	Commande à retardement du ventilateur; retarde le départ du ventilateur

pour permettre aux éléments de se réchauffer et laisse continuer le ventilateur

quelques secondes après l'arrêt du chauffage pour éliminer la chaleur résiduelle.

-	Moteur fermé à roulement à billes.

-	Moteur avec protection thermique intégrée.

Élément	-	Élément tubulaire, mise à la terre pour plus de sécurité.

Régulation	-	Contacteur intégré standard.

-	Circuit de commande à 240V standard (avec transformateur si nécessaire).

-	Relais 24V en option avec ou sans transformateur.

-	Circuit de commande à 120V en option.

-	Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation	-	Montage 10kW et moins : 4 trous filetés (1/2 po - 13 UNC).

-	Montage 15kW et plus : 4 crochets.

-	Cônes disponibles en option.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

Application 	-	Usine, entrepôt, centre commercial, garage.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts (ph) | kW | BTU/hr | pcm | Hausse de température | Moteur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | oC | oF | HP | rpm | lb | kg |
| OAV05008AM |  | 208 (1) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV05038AM |  | 208 (3) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV07538AM |  | 208 (3) | 7,5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV10038AM |  | 208 (3) | 10,0 | 34120 | 750 | 23 | 42 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV15038AM |  | 208 (3) | 15,0 | 51180 | 1200 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV20038AM |  | 208 (3) | 20,0 | 68240 | 1600 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV25038AM |  | 208 (3) | 25,0 | 85300 | 2000 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV30038AM |  | 208 (3) | 30,0 | 102360 | 2300 | 23 | 41 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV05000AM |  | 240 (1) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV07500AM |  | 240 (1) | 7,5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV10000AM |  | 240 (1) | 10,0 | 34120 | 750 | 23 | 42 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV15000AM |  | 240 (1) | 15,0 | 51180 | 1200 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV20000AM |  | 240 (1) | 20,0 | 68240 | 1600 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV25000AM |  | 240 (1) | 25,0 | 85300 | 2000 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV30000AM |  | 240 (1) | 30,0 | 102360 | 2300 | 23 | 41 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV05007AM |  | 347 (1) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV07507AM |  | 347 (1) | 7,5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV10007AM |  | 347 (1) | 10,0 | 34120 | 750 | 23 | 42 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV25034AM |  | 480 (3) | 25.0 | 85300 | 2000 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV30034AM |  | 480 (3) | 30.0 | 102360 | 2300 | 23 | 41 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV05006AM |  | 600 (1) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV05036AM |  | 600 (3) | 5,0 | 17060 | 450 | 19 | 34 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV07536AM |  | 600 (3) | 7,5 | 25590 | 600 | 22 | 40 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV10036AM |  | 600 (3) | 10,0 | 34120 | 750 | 23 | 42 | 1/25 | 1050 | 75 | 34 |
| OAV15036AM |  | 600 (3) | 15,0 | 51180 | 1200 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV20036AM |  | 600 (3) | 20,0 | 68240 | 1600 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV25036AM |  | 600 (3) | 25,0 | 85300 | 2000 | 22 | 40 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV30036AM |  | 600 (3) | 30,0 | 102360 | 2300 | 23 | 41 | 1/6 | 1075 | 100 | 48 |
| OAV40036AM |  | 600 (3) | 40,0 | 136480 | 4800 | 15 | 26 | 3/4 | 1140 | 215 | 98 |
| OAV50036AM |  | 600 (3) | 50,0 | 170600 | 4800 | 18 | 33 | 3/4 | 1140 | 215 | 98 |
| OAV60036AM |  | 600 (3) | 60,0 | 204720 | 4800 | 22 | 40 | 3/4 | 1140 | 215 | 98 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 120 | Circuit de commande à 120V |  |
| - | 3P | Contacteur 3 pôles |  |
| KIT-OAV-CJ-1AM | - | Cône jet, unités de 5 à 10kW |  |
| KIT-OAV-CJ-2AM | - | Cône jet, unités de 15 à 30kW |  |
| KIT-OAV-CJ-3AM | - | Cône jet, unités de 40 à 60kW |  |
| KIT-OAV-CS-1AM | - | Cône simple, unités de 5 à 10kW |  |
| KIT-OAV-CS-2AM | - | Cône simple, unités de 15 à 30kW |  |
| KIT-OAV-CS-3AM | - | Cône simple, unités de 40 à 60kW |  |
| KIT-OAV-CT-1AM | - | Cône triple, unités de 5 à 10kW |  |
| KIT-OAV-CT-2AM | - | Cône triple, unités de 15 à 30kW |  |
| KIT-OAV-CT-3AM | - | Cône triple, unités de 40 à 60kW |  |
| - | DIS40 | Interrupteur principal, tripolaire, 40A à 600V |  |
| - | DIS80 | Interrupteur principal, tripolaire, 80A à 600V |  |
| - | DIS100 | Interrupteur principal, tripolaire, 100A à 600V |  |
| KIT-OAV-R | R | Relais 24V, sans transformateur |  |
| KIT-OAV-RT | RT | Relais 24V, avec transformateur |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

Couleur standard amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |