# Série

OHY	Combiné convection et air forcé

# Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

- 	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	240V, 1 phase.

Construction	-	Devant en aluminium moulé.

-	Grilles en acier limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

-	Veilleuse à diodes intégrée de couleur blanche.

Ventilateur	-	Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.

- Moteur lubrifié à vie.

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Thermostat/minuterie digital électronique intégré.

-	Thermostat électronique pulsant permettant de passer automatiquement

du mode convection au mode ventilation à 1000W.

-	Minuterie électronique, 5-30 minutes pour une pleine puissance.

Installation	-	Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher.

-	Montage en surface ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po.

-	Trous de montage afin de faciliter la pose.

-	Grande boîte de jonction.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour,

salle familiale, corridor.

# Modèle

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OHY2000-TH1 |  | 240 | 2000 | 22,75 | 10,3 |

# Option

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OHY-DIS2 | DIS2 | Interrupteur principal, 20A à 250V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1ATTENTION : Non disponible pour 208V.

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage

ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Thermostat électronique de couleur gris seulement.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |