# Série

ORA-J	Rideau d’air Jet pour service à l'auto

# Caractéristiques

Couleur	-	Standard : blanc.
	-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

Tension	-	208V, 60 Hz.

Construction	-	Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.

- Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l’entretien et le branchement.

- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Ventilateurs tangentiels.

Élément	-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Interrupteur de ventilateur marche où arrêt.

- Interrupteur de chauffage basse puissance.

- Interrupteur de chauffage haute puissance.

Installation	-	Installation au mur ou au plafond possible avec le support d’installation (fourni).

Garantie	-	1 an contre tous vices.

Application 	-	Fenêtre de service à l’auto.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts (1ph) | kW Lo/Hi | Amp | Pcm | dB(A) à 3 m | Longeur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | po | mm | lb | kg |
| JET3HO |  | 208 | 1.13/2.25 | 12 | 120 | 46.5 | 23 5/8 | 600 | 8.8 | 4.5 |
| JET6 |  | 208 | 2.46/4.91 | 25 | 220 | 56.0 | 31 1/2 | 800 | 11 | 5.5 |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |