Série

OTP-F	Thermopompe centrale Flexx 
et système de serpentin couvert

Unité intérieure	          Unité intérieure	         Unités extérieures

serpentin couvert	          cabinet souffleur

«Cased Coil»

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	24000, 36000, 42000, 60000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	Cabinet souffleur

- 	Conception compacte et peu encombrante.

-	Compatible avec la plupart des thermostats 24V standards sur le marché.

Serpentin couvert «Cased Coil»

- Deux dimensions disponibles.

- Possibilité d’installation à l’horizontale ou à la verticale.

- Peut être jumelé à un appareil de chauffage au gaz ou à un ventilateur.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Soupape d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

- 	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 24.6 pi (7.5 m).

- Raccords évasés.

Régulation	-	Température de fonctionnement :

-	 En climatisation : -15 à 54 °C (5 à 129 °F).

- En chauffage : -30 à 24°C (-22 à 75 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

- Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et

main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	- 	Résidence privée, condo, édifice commercial, immeuble de bureaux, restaurant.

Modèles - Unité extérieure

| # Produit | FXD-ACD36 | FXD-ACD60 |
| --- | --- | --- |
| Qté |  |  |
| Performance technique |
| Capacité en climatisation | Nominale | BTU/hr | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3.2 - 10.8 (11000 - 37000) | 3.2 - 10.8 (11000 - 37000) | 9.96 - 14.65 (34000 - 50000) | 9.96 - 15.24 (34000 - 52000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | BTU/hr | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 2.9 - 11.1 (10000 - 38000) | 2.9 - 11.1 (10000 - 38000) | 10.26 - 16.12 (35000 - 55000) | 10.26 - 17.58 (35000 - 60000) |
| Alimentation électrique | V / Ph / Hz | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 |
| TRÉS (SEER) | - | 20 | 18 | 18 | 17 |
| CPSC (HSPF) | - | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 |
| TRÉ (EER) | - | 12.5 | 10 | 11.5 | 10.5 |
| COP | - | 4 | 3 | 3.26 | 3.46 |
| MCA | A | 24 | 24 | 35 | 35 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Numéro AHRI | - | 207497901 | 207497902 | 207497903 | 207497904 |
| ENERGY STAR | - | ( | - | - | - |
| Volume de réfrigérant (R410A) | lb | 9.3 | 9.3 | 12.3 | 12.3 |
| Tuyaux de raccordement | Liquide | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
|  | Gaz | po | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Poids net | lb (kg) | 217 (98.5) | 217 (98.5) | 308 (140) | 308 (140) |
| Niveau sonore | dB (A) | 55 (45 - 56) | 57 (45 - 57) | 58 (48 - 61) | 58 (48 - 61) |
| Puissance du compresseur | W | 3680 | 3680 | 6000 | 6000 |
| LRA du compresseur | A | 16 | 16 | 19 | 19 |
| RLA du compresseur | A | - | - | - | - |
| Puissance du moteur du ventilateur | A | 1.5 | 1.5 | 1.5 x 2 | 1.5 x 2 |
| Dimensions (L x H x l) | Produit | po | 37 x 32 1/4 x 18 1/8 | 37 x 32 1/4 x 18 1/8 | 39 3/8 x 53 3/4 x 14 1/2 | 39 3/8 x 53 3/4 x 14 1/2 |
|  | Emballage | po | 42 x 38 5/16 x 22 9/16 | 42 x 38 5/16 x 22 9/16 | 45 x 59 3/8 x 18 7/8 | 45 x 59 3/8 x 18 7/8 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 1020 | 1100 | 1730 | 2000 |
|  | Min. – max. | W | 160 - 1350 | 400 - 1400 | 580 - 2600 | 450 - 3000 |
| Plage de fonctionnement de la température pour le refroidissement | °C (°F) | -15 à 54 (5 à 129) |
| Plage de fonctionnement de la température pour le chauffage | °C (°F) | -30 à 24 (-22 à 75) |
| Longueur de tuyau maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi (m) | 164 (50) | 164 (50) | 170 (52) | 170 (52) |
| Hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi (m) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) | 49 (15) |

Modèles - Unité intérieure (cabinet souffleur)

| # Produit | AH224 | AH236 | AH248 | AH260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qté |  |  |  |  |
| Données électriques | Alimentation électrique | V / Ph / Hz | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 | 230/208 / 1 / 60 |
|  | Alimentation | Climatisation | W | 145 | 180 | 300 | 420 |
|  | Courant d’entrée | Climatisation | A | 1.10 | 1.33 | 2.13 | 2.74 |
|  | Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Tension min./max. | V | 187 / 253 | 187 / 253 | 187 / 253 | 187 / 253 |
| Niveau sonore | dB (A) | 55 | 57 | 58 | 61 |
| Réfrigérant | Type | - | R410A |
|  | Contrôle | - | Soupape d’expansion thermique |
| ENERGY STAR | - | ( | - | - | - |
| Débit d’air | pcm | 960 | 1000 | 1380 | 1600 |
|  | m3/hr | 1630 | 1700 | 2350 | 2720 |
| HPS (Haute Pression Statique) | Nominale | Pa | 25 | 37 | 50 | 50 |
|  |  | inH2O | 0.1 | 0.148 | 0.2 | 0.2 |
|  | Plage | Pa | 0 à 250 | 0 à 250 | 0 à 250 | 0 à 250 |
|  |  | inH2O | 0 à 1 | 0 à 1 | 0 à 1 | 0 à 1 |
| Moteur ventilateur | Modèle | - | B-FGZ370C | B-FGZ370C | B-FGZ750C | B-FGZ750C |
|  | Type de transmission | - | Transmission directe |
|  | Vitesse | tour/minute | 750 | 820 | 840 | 920 |
|  | Puissance électrique | W | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
|  | Courant pleine charge (FLA) | A | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ventilateur | Type | - | Centrifuge |
|  | Quantité | - | 1 |
| Évaporateur | Matériel | - | Tuyau en cuivre avec rainure intérieure – Ailettes en aluminium |
|  | Aire de surface - Superficie | pi² (m²) | 4.09 (0.38) | 4.09 (0.38) | 5.49 (0.51) | 5.49 (0.51) |
|  | Diamètre du tuyau | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
|  | Type d’ailette | - | Hydrophile |
|  | Dimensions (L x H x l) | po | 16 5/16 x 2 x 18 | 16 5/16 x 2 x 18 | 16 5/16 x 3 1/2 x 24 | 16 5/16 x 3 1/2 x 24 |
| Température de fonctionnement (climatisation) | °C (°F) | 18 à 27 (64.4 à 80.6) |
| Contrôle de fonctionnement du système | - | Contrôleur câblé |
| Dimensions | Unité seule (L x H x l) | po | 21 1/4 x 48 1/4 x 21 1/4 | 21 1/4 x 48 1/4 x 21 1/4 | 24 3/4 x 57 x 21 1/4 | 24 3/4 x 57 x 21 1/4 |
|  |  | mm | 660 x 603 x 1280 | 660 x 603 x 1280 | 693 x 660 x 1508 | 693 x 660 x 1508 |
| Poids | Net | lb (kg) | 156 (71) | 156 (71) | 178 (81) | 178 (81) |
|  | Brut | lb (kg) | 170 (77) | 170 (77) | 192 (87) | 192 (87) |

Modèles - Unité intérieure (serpentin couvert «Cased Coil»)

| Produit # | Unité intérieure | GCAT24F-NAA | GCAT36F-NAA | GCAT48H-NAA | GCAT60H-NAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure | FXD-ACD36 | FXD-ACD36 | FXD-ACD60 | FXD-ACD60 |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance Technique |
| Tension | V / Ph / Hz | 208-230 / 1 / 60 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3517 - 7034 (12000 - 24000) | 5275 - 10844 (18000 - 37000) | 9964 - 14067 (34000 - 48000) | 10257 - 15826 (35000 - 54000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3517 - 8792 (12000-30000) | 5275 - 11137 (18000-38000) | 9964 - 15240 (34000 - 52000) | 10257 - 17584 (35000 - 60000) |
| TRÈS2 (SEER2) | - | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| CPSC2 (HSPF2) | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| TRÈ2 (EER2) | W/W | 11 | 9.5 | 10 | 9.5 |
| COP | W/W | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| Numéro AHRI | - | 213164338 | 213164339 | 213164340 | 213164341 |
| ENERGY STAR | - | YES | NO | NO | NO |
| Unité intérieure |
| Déshumidification | L/hr (pt/hr) | 2.85 (6.03) | 4.58 (9.68) | 4.70 (9.94) | 5.74 (12.13) |
| Débit d’air volumique (Max.) | pcm | 800 | 1000 | 1230 | 1510 |
| Dimensions produit (L x H x l) | po (mm) | 17 1/2 x 23 x 21 1/4 (445 x 585 x 540) | 17 1/2 x 23 x 21 1/4 (445 x 585 x 540) | 24 1/2 x 28 1/2 x 21 1/4 (622 x 725 x 540) | 24 1/2 x 28 1/2 x 21 1/4 (622 x 725 x 540) |
| Dimensions emballage (L x H x l) | po (mm) | 21 x 25 13/16 x 27 1/8 (535 x 655 x 690) | 21 x 25 13/16 x 27 1/8 (535 x 655 x 690) | 28 1/8 x 31 5/16 x 27 1/8 (714 x 795 x 689) | 28 1/8 x 31 5/1 x 27 1/8 (714 x 795 x 689) |
| Charge de réfrigérant | oz | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Poids | Net | lb (kg) | 64 (29) | 64 (29) | 95 (43) | 95 (43) |
|  | Brut | lb (kg) | 75 (34) | 75 (34) | 110 (50) | 110 (50) |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 31 (9.5) | 31 (9.5) | 31 (9.5) | 31 (9.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.32 (29) | 0.32 (29) | 0.32 (29) | 0.32 (29) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Longueur maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi (m) | 164 (50) | 164 (50) | 164 (50) | 164 (50) |
| Hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi (m) | 100 (30) | 100 (30) | 50 (15) | 50 (15) |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OTP-21-4216-01 | Élément chauffant 10kW |  |
| OTP-21-4217-00 | Élément chauffant 15kW |  |
| OTP-21-4228-00 | Élément chauffant 20kW |  |
| OTP-FKCP | Plieur de tuyau de réfrigération |  |
| OTP-B04537 | Trousse de bornier |  |
| OTP-R02P033 | Thermostat 24V |  |
| SV-ALGS1727-3 | Support au sol en aluminium 17 1/8" X 27" (2" X 3" Angle) |  |

Tableau de compatibilité des éléments électriques chauffants

| Puissance de l’élément | AH224 | AH236 | AH248 | AH260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kW | X | X | X | X |
| 15kW |  | X | X | X |
| 20kW |  |  | X | X |

| Unité extérieure | A | B | C | D | E | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| FXD-ACD36 | 37 | 940 | 18 1/8 | 460 | 32 1/4 | 820 | 24 | 610 | 19 1/8 | 486 | 18 1/8 | 460 |
| FXD-ACD60 | 39 3/8 | 1000 | 14 1/2 | 368 | 53 3/4 | 1365 | 24 1/2 | 620 | 15 1/2 | 395 | 14 1/2 | 370 |

| Unité intérieure cabinet souffleur | Dimensions |
| --- | --- |
|  | L | P | H | A | B |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| AH224 | 21 1/4 | 540 | 21 1/4 | 540 | 48 1/4 | 1225 | 11 5/8 | 295 | 20 | 508 |
| AH236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH248 | 24 3/4 | 630 | 21 1/4 | 540 | 57 | 1448 | 11 5/8 | 295 | 20 | 508 |
| AH260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Unité intérieure serpentin couvert «Cased Coil» | W | D | H | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| GCAT24F-NAA | 17 1/2 | 445 | 21 1/4 | 540 | 23 | 585 | 15 7/8 | 405 | 19 3/8 | 492 |
| GCAT36F-NAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GCAT48H-NAA | 24 1/2 | 622 | 21 1/4 | 540 | 28 1/2 | 725 | 22 7/8 | 580 | 19 3/8 | 492 |
| GCAT60H-NAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |