Série

OVC	Ventilo-convecteur électronique compact

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : blanc.

- 	Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 
noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Devant en aluminium moulé résistant aux chocs.

-	Acier de calibre 20.

-		Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	- 	Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.

-	Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.

Élément	-	Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	Modèle (-TH)

-	Modes de fonctionnement convenant à tous les besoins (confort, économie, hors gel, pleine puissance, veille).

-	Thermostat/minuterie digital électronique intégré avec écran rétroéclairé servant de veilleuse.

-		Thermostat électronique pulsant à 2 triacs passant automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire.

-	Fonction de verrouillage du clavier qui élimine les ajustements de température indésirés et l’usage des différents modes du thermostat.

Modèle (-PW)

- Requiert un thermostat mural non pulsant (vendu séparément).

- La puissance de l’appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W).

Installation	-	Installation au mur à 6 po (152 mm) minimum du plancher.

-	Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po 
avec gypse.

- Raccordement facile grâce aux débouchures et aux trous de montage (vis de fixation incluses).

- Gabarit de pose inclus.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle de bain, salle d'eau, salle à manger, cuisine, corridor.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. | lb | kg |
| OVC1502BL-TH |  | 120 | 750 | 1500 | 11.5 | 5.22 |
| OVC1500BL-TH |  | 240/208 | 750/563 | 1500/1125 | 11.5 | 5.22 |
| OVC1500BL-PW1 |  | 240/208 | 750/563 1500/1125 | 12.2 | 5.53 |

# Options

| # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| DIS2 | Interrupteur principal, 20A à 250V |  |
| R3 | Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 22A à 208V, 240V |  |
| RT3 | Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 208V/24V, 240V/24V, 22A à 208V, 240V |  |
| TRIAC3 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 240V max. |  |
| TRIACT3 | Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 15A à 208V, 240V max. |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Requiert un thermostat électronique non pulsant. Veuillez vous référer au guide des thermostats muraux à la fin du catalogue.

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal. Cette option est disponible avec thermostat intégré (modèle -TH) ou sélecteur de puissance (modèle -PW).

3 Ces options sont uniquement disponibles pour le modèle avec le sélecteur de puissance (modèle -PW).

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |