Série

OEC	Convecteur exécutif

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

-	Optionnelle : acier inoxydable (les grilles sont peintes en noir).

Tension	-	347V, 1 phase.

Construction	-	Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.

-	Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

-	Grille prévenant l'insertion de petits objets, recouverte d'une peinture lavable

à faible porosité.

Élément	-	Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité	-	700W/pi (2320W/m).

Régulation	-	Thermostat électronique mural (modèles -OTH)

ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC et -TRIACT).

Installation	-	Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.

-	Usage non-résidentiel.

-	Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique,

sert de bloc d’alimentation.

-	Placer simplement le convecteur sur le support pour le rendre fonctionnel.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

(La garantie est valide seulement si l’appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant

avec un cycle maximum de 15 secondes ou par un relais 24V électronique intégré et que la boîte

de jonction est fixée au mur avec l’ancrage fourni.)

Application 	-	Immeuble de bureaux, immeuble d'habitation, condo.

Modèles

| # Produit Sans thermostat | Qté | # Produit Thermostat mural non programmable inclus | Qté | Volts | Watts | Longueur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | po | mm |
| OEC0757 |  | OEC0757-OTH |  | 347 | 750 | 16 1/2 | 418 |
| OEC1007 |  | OEC1007-OTH |  | 347 | 1000 | 19 7/16 | 492 |
| OEC1257 |  | OEC1257-OTH |  | 347 | 1250 | 23 | 584 |
| OEC1507 |  | OEC1507-OTH |  | 347 | 1500 | 26 1/2 | 674 |
| OEC2007 |  | OEC2007-OTH |  | 347 | 2000 | 34 | 862 |

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OEC-TR3471 | TRIAC1 | Relais 24V électronique, sans transformateur, 15A à 347V max. |  |
| KIT-OEC-TR347T1 | TRIACT1 | Relais 24V électronique, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 347V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Thermostat mural à base tension non inclus.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «AE» pour argent étoilé, «BZ» pour bronze, 
«CM» pour charcoal métallique, «AL» pour aluminium, «NL» pour noir semi-lustré, «SA» pour sable,«SS» pour acier inoxydable. Pour les couleurs AE, BZ, CM, AL, NL et SS les grilles sont peintes en noir.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |