Série

OVN	Ventilo-convecteur électronique pour salle de bain

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : blanc, amande.

- 	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	240/208V, 1 phase.

Construction	-	Devant en aluminium moulé.

-	Grilles en acier limitant l’insertion de petits objets, recouvertes d’une peinture lavable à faible porosité et anti-jaunissement.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	- 	Ventilateur à cage d’écureuil ultra silencieux.

-	Moteur 2 vitesses lubrifié à vie.

Élément	-	Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation	-	Thermostat/minuterie digital électronique intégré avec écran rétroéclairé

servant de veilleuse.

-	Thermostat électronique pulsant à 2 triacs passant automatiquement de 750W à 1500W lorsque nécessaire.

-	Minuterie électronique, 1-30 minutes, pour une pleine puissance.

-	Fonction de mise en veille, idéale pour le chalet.

-	Fonction de verrouillage du clavier qui élimine les ajustements de température indésirés et l’usage des différents modes du thermostat.

Installation	-	Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher.

-	Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure

de mur en 2 po X 3 po avec gypse.

- Raccordement rapide grâce au serre-fils à une seule vis et aux trous de montage.

- Gabarit de pose inclus.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèle

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. | lb | kg |
| OVN1500-TH |  | 240/208 | 750/563 | 1500/1125 | 16,3 | 7,4 |

# Option

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OVN-DIS1 | DIS1 | Interrupteur principal, 20A à 250V |  |

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |