Série

SLIM24 Hyper Heat

Système de thermopompe centrale et système de serpentin couvert

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	24000, 36000, 48000, 60000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	Cabinet souffleur

- 	Installation verticale et horizontale.

-	Disponible en débit ascendant, descendant.

-	Filtres lavables.

Serpentin couvert «Cased Coil»

- Disponible en 4 dimensions.

- Installation verticale et horizontale.

- Peut-être jumelé à un appareil de chauffage au gaz ou à un ventilateur.

- Mode de communication 24V ou 485.

Unité extérieure	-	Moteur DC.

-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec protection contre les surcharges.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d’un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-	Plateau de dégivrage muni de plusieurs trous d’égouttement ainsi que d’un fil chauffant pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-	Installation sur support mural ou au sol en aluminium (en option).

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse.

-	Contrôle murale filaire Wi-Fi programmable inclus.

-	Connexion pour thermostat 24V.

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

-	Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	-	Maison unifamiliale, jumelé, édifice commercial, immeuble de bureaux, restaurant.

Caractéristiques et fonctionnalités

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | DEV24H2R19 SHV24H2R20 | DEV36H2R19 SHV36H2R20 | DEV48H2R19 SHV48H2R20 | DEV60H2R19 SHV60H2R20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure |  |  |  |  |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |
| Alimentation électrique | V / Ph / Hz | 230/208 / 1 / 60 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 7038 (24000) | 10557 (36000) | 13783 (47000) | 16129 (55000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 3225 - 7918 (11000 - 27000) | 3519 - 13900 (12000 - 47400) | 5279 - 14076 (18000 - 48000) | 4106 - 16422 (14000 - 56000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 7038 (24000) | 11730 (40000) | 14663 (50000) | 17302 (59000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 2962 – 9091 (10100 - 31000) | 3226 - 16774 (11000 - 57200) | 3226 - 16129 (11000 - 55000) | 3930 - 20235 (13400 - 69000) |
| TRÉS / TRÉS2 (SEER / SEER2) | - | 20 / 17.4 | 18 / 16 | 16 / 15.6 | 16.4 / 15.3 |
| CPSC / CPSC2 (HSPF / HSPF2) | - | 12 / 10 | 10.5 / 9.5 | 10 / 9.4 | 10.5 / 9.4 |
| TRÉ (EER) | W/W | 13 | 10.5 | 8.5 | 9 |
| COP | W/W | 3 | 1.8 | 1.88 | 1.92 |
| Numéro AHRI | - | 210343158 | 210343156 | 210343157 | 210343159 |
| Unité intérieure (Cabinet souffleur) |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 3.48 (1.98) | 6.1 (3.49) | 4.96 (8.72) | 9.77 (5.55) |
| Débit d’air volumique | T / H / M / L2 | pcm | 824 / 759 / 694 / 629 | 1188 / 1082 / 971 / 865 | 1471 / 1282 / 1094 / 906 | 1806 / 1582 / 1359 / 1135 |
| Niveau sonore | H / M / L2 | dB (A) | 39 / 36 / 33 | 45 / 43 / 41 | 50 / 47 / 43.5 | 51 / 45.5 / 41.5 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 3 | 4 | 6 | 7 |
| MCOP | A | 15 | 15 | 15 | 15 |
| HPS (Haute Pression Statique) | Nominale | poH2O | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
|  | Plage | poH2O | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 |
| Poids net | lb (kg) | 106 (48) | 129 (59) | 131 (59) | 163 (74) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | pcm | 3000 | 4500 | 4412 | 4500 |
| Niveau sonore | dB (A) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Puissance du compresseur | W | 1945 | 3565 | 3565 | 3770 |
| MCA | A | 20.5 | 41 | 42 | 42 |
| MCOP | A | 35 | 50 | 50 | 60 |
| RLA du compresseur | A | 15 | 32 | 33 | 26.2 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 120 | 85 | 85 | 85 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 102 (2900) | 165.7 (4700) | 169 (4800) | 169 (4800) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -15 à 50 (5 à 112) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -30 à 24 (-22 à 75) |
| Poids net | lb (kg) | 137 (62) | 227 (103) | 220 (100) | 240 (108) |
| Tuyauterie de raccordement / Réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.69 (65) | 0.69 (65) | 0.69 (65) | 0.69 (65) |
| Tuyau de raccordement liquide | po | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Tuyau de raccordement gaz | po | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 |
| Hauteur maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi po (m) | 82’ (25) | 98’ 5’’ (30) | 98’ 5’’ (30) | 98’ 5’’ (30) |
| Longueur de tuyau maximale entre les unités intérieure et extérieure | pi po (m) | 164’ (50) | 213’ 3’’ (65) | 213’ 3’’ (65) | 213’ 3’’ (65) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

2 Vitesses du ventilateur : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

Modèles - Unité intérieure (serpentin couvert «Cased Coil»)

| Produit # | Unité intérieure | MAC24H1718E | MAC36H1724E | MAC36H2124E | MAC48H2124E | MAC60H2428E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure | SHV24H2R20 | SHV36H2R20 | SHV36H2R20 | SHV48H2R20 | SHV60H2R20 |
| Qté |  |  |
| Alimentation électrique | V / Ph / Hz | 208/230 / 1 / 60 |
| Capacité | Climatisation | BTU/hr | 24000 | 35000 | 36000 | 46000 | 53000 |
|  | Chauffage | BTU/hr | 25000 | 38000 | 39000 | 51000 | 54000 |
| Numéro AHRI | - | 213160473 | 213160474 | 213160476 | 213160477 | 213160478 |
| Chauffage à -15 °C (5 °F) | TRÈS2 (SEER2) | 16.8 | 15.5 | 14.8 | 14.3 | 14.5 |
|  | TRÈ2 (EER2) BTU/W | 10.7 | 10 | 9.8 | 8.6 | 8.6 |
|  | CPSC2 (HSPF2) | 9.5 | 8.6 | 8 | 9 | 8.6 |
|  | Maximum BTU/hr | 20000 | 31600 | 32000 | 40000 | 46500 |
|  | COP W/W | 1.95 | 1.85 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| Tuyau de réfrigérant | Liquide – Gaz | po | 3/8 - 3/4 | 3/8 - 3/4 | 3/8 - 3/4 | 3/8 - 3/4 | 3/8 - 7/8 |
| Diamètre du tuyau de drain | po | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Dimensions | L x P x H | po | 17 ½ x 21 x 18 | 17 ½ x 21 x 23 ½ | 21 x 21 x 24 | 21 x 21 x 24 | 24 ½ x 21 x 28 |
|  | L x P x H | mm | 445 x 533 x 457 | 445 x 533 x 599 | 533 x 533 x 609 | 533 x 533 x 609 | 622 x 533 x 711 |
| Poids net | lb (kg) | 43 (19) | 60 (27) | 67 (30) | 67 (30) | 87 (39) |

| Unité intérieure Cabinet souffleur | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| DEV24H2R19 | 45 | 1143 | 21 | 534 | 17 1/2 | 445 | 15 3/4 | 400 | 10 1/4 | 260 |
| DEV36H2R19 | 49 | 1245 | 21 | 534 | 21 | 534 | 19 1/4 | 490 | 10 1/4 | 260 |
| DEV48H2R19 | 49 | 1245 | 21 | 534 | 21 | 534 | 19 1/4 | 490 | 10 1/4 | 260 |
| DEV60H2R19 | 53 | 1346 | 21 | 534 | 24 1/2 | 622 | 22 7/8 | 580 | 10 1/4 | 260 |
| Unité intérieure Serpentin couvert «Cased Coil» | L | P | H |
|  | po | mm | po | mm | po | mm |
| MAC24H1718E | 17 1/2 | 445 | 21 | 533 | 18 | 457 |
| MAC36H1724E | 17 1/2 | 445 | 21 | 533 | 23 1/2 | 599 |
| MAC36H2124E | 21 | 533 | 21 | 533 | 24 | 609 |
| MAC48H2124E | 21 | 533 | 21 | 533 | 24 | 609 |
| MAC60H2428E | 24 1/2 | 622 | 21 | 533 | 28 | 711 |
| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| SHV24H2R20 | 40 1/2 | 1030 | 32 | 810 | 17 7/8 | 455 | 26 1/2 | 673 | 15 7/8 | 404 |
| SHV36H2R20 | 41 1/4 | 1045 | 52 1/2 | 1333 | 18 | 457 | 25 | 634 | 15 7/8 | 404 |
| SHV48H2R20 | 41 1/4 | 1045 | 52 1/2 | 1333 | 18 | 457 | 25 | 634 | 15 7/8 | 404 |
| SHV60H2R20 | 41 1/4 | 1045 | 52 1/2 | 1333 | 18 | 457 | 25 | 634 | 15 7/8 | 404 |

Tableau de compatibilité des éléments électriques chauffants

| Puissance de l’élément | 24K BTU | 36K BTU | 48K BTU | 60K BTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5kW | X | X | - | - |
| 8kW | X | X | X | - |
| 10kW | X | X | X | X |
| 15kW | X | X | X | X |
| 20kW | - | X | X | X |
| 25kW | - | - | - | X |

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Module de chauffage auxiliaire électrique (pour Cabinet souffleur seulement) |
| OTP-EAH-05B-UL | Module de chauffage auxiliaire électrique de 5kW |  |
| OTP-EAH-10B-UL | Module de chauffage auxiliaire électrique de 10kW |  |
| OTP-EAH-15B-UL | Module de chauffage auxiliaire électrique de 15kW |  |
| OTP-EAH-20B-UL | Module de chauffage auxiliaire électrique de 20kW |  |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |