# Série

HP6000ZB-GE	Interface pour thermopompe

sans conduit de ventilation

Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet 
ainsi qu’une passerelle intelligente GT130 (non comprise).

Type	-		Interface intelligente pour thermopompe sans conduit de ventilation ACD.

Couleur	-	Standard : noir.

Alimentation	-	Connecter au port Wi-Fi de la carte principale de l’unité intérieure.

Communication	-	Protocole : Zigbee 3.0.

-	Fréquence : 2.4 GHz.

- Puissance d’émission : +20 dBm.

- Sensibilité du récepteur : -108 dBm.

- Clé d’encryption : AES-128.

Plage de température	-	0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F).

Contrôle	-	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilateur et arrêt.

- Réglage de l’orientation des volets.

- Réglage de l’intensité de la ventilation.

- Activation ou désactivation de l’affichage.

- Créer des automatisations personnalisées.

- Fonctionnalités avancées dans Neviweb et Sinopé Smart System.

- Les fonctions de programmation sont accessibles via l’application Neviweb

et elles requièrent une passerelle intelligente GT130.

Installation	-	Connecter l’interface au port Wi-Fi de type RJ45 de la carte principale de l’unité		intérieure de la thermopompe.

Application	-	Thermopompe sans conduit de ventilation ACD1.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

# Modèles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| HP6000ZB-GE1 | Interface pour thermopompe sans conduit de ventilation ACD |  |
| GT130 | Passerelle intelligente permettant l’accès à distance du HP6000ZB-GE |  |

1 Requiert l’utilisation de la passerelle intelligente GT130.

Couleur standard noir.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Footnotes

Disponible avec les modèles sélectionnés seulement.

Requièrent l’utilisation de la passerelle intelligente GT130, une connexion Internet et un thermostat intelligent Zigbee OTH4000-ZB.

# Text boxes

Conforme à la norme FCC15
Conforme à la norme NMB-003