# Série

OTH4000-ZB	Thermostat intelligent - Zigbee

Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet 
ainsi qu’une passerelle intelligente GT130 (non comprise).

Type	-		Thermostat intelligent électronique programmable à pulsion proportionnelle.

- Module transmetteur : IC : 22394-ZBM1501

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 60 Hz.

Puissance	-	Charge maximale : 16.7A à 120/208/240V.

-	Charge minimale : 1.25A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou de 15 secondes (convecteur).

-	Résolution : 0.5 °C (1 °F).

- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.

- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

Plage de température	-	5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

Affichage	-	Écran à affichage digital avec rétroéclairage noir.

- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).

- Affichage de la température extérieure.

- Format d’affichage de la température (°C ou °F) et de l’heure (24h ou 12h).

- Les fonctions de programmation ne sont accessibles que via l’application Neviweb. La connectivité requiert une passerelle intelligente GT130.

Installation	-	Thermostat à 2 ﬁls, facile à installer.

Application	-	Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

Garantie	-	3 ans contre tous vices.

# Modèle

| # Produit | Description | Volts | Watts | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTH4000-ZB1 | Thermostat intelligent - Zigbee | 120/208/240 | 2000/3465/4000 |  |
| GT1302 | Passerelle intelligente permettant l‘accès à distance de l’OTH-3600-GA-ZB et l’OTH4000-ZB | - | - |  |

1 Couleur standard blanc.

2 Couleur standard noir.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

CSA-C828-13 Norme de performance
Conforme à la norme NMB-003