TH1310WF

Thermostat intelligent – Wi-Fi pour système de plancher chauffant

# Caractéristiques

Type	-	Thermostat intelligent électronique programmable pour plancher chauffant, bipolaire, à 4 fils.

Couleur	-	Standard : blanc.

Alimentation	-	120/208/240V, 50/60 Hz.

Puissance	-	15A à 120/208/240V.

Contrôle	-	Cycles de 15 minutes.

-	Résolution et précision : ± 0.5 °C (1 °F).

-	Sortie auxiliaire offrant la possibilité de contrôler des sources de chauffage   supplémentaires à l’aide de modules esclaves pour plancher chauffant 
(TR1310-120-240GA ) ou d’un relais et transformateur bas voltage pour appareil 
de chauffage.

Mode de contrôle	-  Mode A : Régulation précise de la température ambiante et offre la possibilité de limiter la température du plancher à l’aide d’une sonde externe.

- Mode F : Régulation précise de la température du plancher au moyen d’une sonde

de température externe et offre la possibilité de limiter la température ambiante.

Plage de température	-	Plancher : 5 °C (40 °F) à 36 °C (96 °F).

- Ambiante : 5 °C (40 °F) à 36 °C (96 °F).

Affichage	-	Affichage digital de la température actuelle et de consigne (°C ou °F), du niveau

de chauffage envoyé, du mode choisi et de l’heure (format de 12 ou 24 heures).

-	Affichage de la température extérieure.

-	Mémoire permanente du point de consigne et des réglages.

- Indicateur DDFT (disjoncteur-détecteur de fuite à la terre).

- Rétroéclairage noir.

Programme	-	Les fonctions de programmation ne sont accessibles que via l’application Neviweb. La connectivité requiert un signal Wi-Fi.

Installation	-	Thermostat 4 fils avec sonde de plancher et sonde ambiante.

Garantie	-  3 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Description | Amp | Volts | Protection | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH1310WF2,3 | Thermostat intelligent – Wi-Fi pour système de plancher chauffant | 15 | 120/208/240 | Classe A DDFT 5 mA1 |  |
| TR1310-120-240GA3 | Module esclave pour système de plancher chauffant | - | - | - |  |

1 DDFT : Disjoncteur-détecteur de fuites à la terre.

2 Sonde de sol 15’ (4.6 m) incluse.

3 Couleur standard blanc.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

HomeKit est une marque d'Apple Inc.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

CSA-C828 Norme de performance